CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów.

- roboty ziemne

- ułożenie przepustu rurowego na ławie z betonu

- układanie przepustów pod zejściami do posesji

-  ustawianie krawężników

- rozkładanie wyrównanie  istniejącej podbudowy tłuczniowej i asfaltowej

- układanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej

- układanie kostki betonowej na chodnikach i zjazdach

Załącznik do opisu

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Droga gminna ulica

Nawierzchnia bitumiczna szerokości 5,50

Chodniki dla pieszych 1 x 1,5 m

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W strefie robót występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, które są       spowodowane ruchem pojazdów zwłaszcza przy prowadzeniu robót na poboczu drogi (możliwość    potrącenia pracujących).

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót mogą wystąpić n/w zagrożenia

- w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych i załadunkowych wykonywanych ręcznie należy zwrócić uwagę ,  aby pracujący robotnicy nie wychodzili poza strefę ograniczoną barierami ochronnymi.

- w czasie rozładunków materiału a żeby współpracujący ludzie nie zostali uderzeni paletą z krawężnikami i kostką, w czasie przenoszenia i stawiania krawężnika używać szczypiec, a żeby nie uszkodzić nóg

- w czasie docinania krawężnika i kostki na pile tarczowej może dojść nawet do ucięcia palców ręki i uszkodzeń odpryskami gałki ocznej

- wygradzać znakami strefę robót przyległą do jezdni drogi powiatowej a żeby nie dopuścić do najechania na pracujących ludzi samochodów.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdy biorący udział w realizacji robót z pracowników musi posiadać ukończony kurs z BHP z egzaminem oraz aktualny instruktaż na stanowisku roboczym. Codziennie rano przed przystąpieniem prac kierownik posiadający uprawnienia budowlane oraz aktualny kurs BHP , ma obowiązek udzielić krótkiego instruktażu o możliwych zagrożeniach na stanowisku pracy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na pracujących przy piłach do cięcia kostki, przestrzegać czasu pracy zagęszczarki (wibracja).

Stanie technicznym używanego sprzętu i zabezpieczeń osobistych / okulary, rękawice gumowe/, stanie przewodu doprowadzającego prąd do maszyn oraz czy nie występują przebicia prądowe oraz bezwzględna trzeźwość pracowników. Ubiory ochronne muszą posiadać elementy odblaskowe. Sprawdzenie ustawionego oznakowania robót.

VI- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik robót musi posiadać sprawny telefon komórkowy oraz środki medyczne do udzielenia pierwszej pomocy (bandaże, opaskę uciskową, środki przeciwbólowe)

Miejsce robót pozwala na szybką ewakuację w przypadku pożaru lub innych zagrożeń. Przy realizacji robót należy przestrzegać wymogów i norm zawartych w n/w.

Rozporządzeniach

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych –Dz. U. Z 2001r NR 118. poz. 1263

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby –Dz. U. Z 1996r. Nr 62 poz. 288

- Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

-Dz. U. z 1977r. Nr 7 poz. 30

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych –Dz. U. z 1972r Nr 13 poz. 93.