Łaskarzew 08.12.2017r.

Miasto  Łaskarzew

ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

08 – 450 Łaskarzew

NIP 826-21-89-095

REGON 711582180

# Nr sprawy: IBN.ZP.271.50.2017

ZAPROSZENIE do SKŁADANIA OFERT

Miasto  Łaskarzew  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30.000 EURO i podanie ceny zakupu i dostawy sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie w postaci:

1. elektryczna wyciągarka samochodowa do wozu strażackiego  – parametry techniczne:

- Zasilanie 24V

- Moc nie mniej niż 7,8 KM

- Uciąg 18000ib/8172 kg

- Trójstopniowa przekładnia planetarna

- Redukcja 312:1

- Hamulec dynamiczny

- Długość liny stalowej 28m

- Prowadnica 4 rolkowa

- Kable zasilające 1,83m

- Wielkość bębna średnica – 85 mm; długość – 221 mm

- Wymiary (L x W x H) 600mm x 220 mm x 299mm

- Rozstaw śrub w płycie montażowej - 254mm x 114mm

W zestawie ma znaleźć się lina stalowa, hak, zestaw sterowania z okablowaniem, prowadnica rolkowa, pilot przewodowy oraz bezprzewodowy, śruby montażowe, szakle łączeniowe – szt. 5.

Zamówieniem objęty jest również montaż wyciągarki na samochodzie specjalnym.

2. Generator piany lekkiej typ SNOW COAT z CNBOP – parametry techniczne:

- Ciśnienie robocze – 5,5 bar

- Ciśnienie max – 12 bar

- Przepływ przy 5,5 bar 170 l/min. Przy 12 bar 265 l/min.

- Wytwarzanie piany – min. 39 m3

- Nasada wejścia – storz 52

- Stężenie środka – 3%

- Głębokość (bez siatki) – 277mm

- Szerokość 620mm

- Wysokość 664mm

- Waga do 14 kg

3.  Pilarka łańcuchowa ratownicza STIHL MS 461R – parametry techniczne:

- Moc 4,4 kW

- Pojemność 76,5 cm3

Termin wykonania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2017r.

Oferty zawierające cenę, krótki opis sprzętu oraz załączniki graficzne przedstawiające proponowany sprzęt należy złożyć do dnia 14 grudnia  2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Miasta w Łaskarzewie (pokój nr 6, I piętro),  ul. Rynek Duży 32, 08 – 450 Łaskarzew bądź też przesłać na adres mailowy – r.leszczyna@miastolaskarzew.pl.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wg własnej oceny: ceną, funkcjonalnością oraz wyglądem wyposażenia.