INSTRUKCJA PROWADZENIA SKŁADOWISKA ODPADÓW 
W M. ŁASKARZEW

# Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów

1) Nazwa i adres siedziby wnioskodawcy:

URZĄD MIASTA ŁASKARZEW

ul. Rynek Duży 32

08-450 Łaskarzew

2) Zarządzający składowiskiem:

URZĄD MIASTA ŁASKARZEW

- REGON 000529806 - załącznik nr 1,

- NIP 826 13 90 688 - załącznik nr 2.

3) Adres składowiska: ul. Kolejowa, 08-450 Łaskarzew.

# Określenie typu składowiska odpadów

Zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) składowisko odpadów w mieście Łaskarzew jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

# Określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne bez wydzielenia części, na której mogą być składowane odpady niebezpieczne

# Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów

Składowisko odpadów jest w fazie eksploatacji na etapie rekultywacji (po uzyskaniu zgody na zamknięcie składowiska) i nie są na nim składowane odpady.

# Roczna i całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania

Składowisko odpadów jest w fazie eksploatacji na etapie rekultywacji (po uzyskaniu zgody na zamknięcie składowiska) i nie są na nim składowane odpady.

# Docelową rzędną (maksymalną wysokość składowania)
i pojemność składowiska odpadów

Gmina posiada projekt budowlany zatwierdzony decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Garwolinie z dnia 09.06.1997 r., znak: NB-7351/225/97. W decyzji i opracowaniu nie określono docelowej rzędnej składowiska odpadów.

W związku z tym projektnt przyjął rzędną, która umorzliwi optymalne ukształtowanie bryły składowiska. Docelowa rzędna (maksymalna wysokość składowania będzie wynosiła 151,45 m n.p.m po ułożeniu warstwy rekultywacyjnej +1,00 = 152,45. Pojemność składowania (pojemność kwatery) wynosi 69 660 m3.

# Rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej
i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia

Tabela	Rodzaj odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku w procesie R ?

| KOD | RODZAJ ODPADÓW | Sposoby odzysku |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Wykorzystywane do: budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zapezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |  |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |  |
| 17 05 04 | Gleba i kamienie, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |  |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |  |
| 17 05 04 | Gleba i kamienie, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | Wykorzystywane do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) |
| 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |  |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |  |

# Wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów

Składowisko wyposażone jest w:

- budynek gospodarczo-magazynowy,

- wiatę magazynową

- drenaż odcieków i zbiornik na odcieki o poj. 49 m3,

- drogi – komunikacja,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- instlację oświetleniową,

- budynek socjalno-bytowy,

- trzy studnie odgazowujące,

- wagę samochodową (nieautomatyczna przesuwnikowa) – 25 Mg,

- brodzik dezynfekcyjny,

- kompaktor,

- sprzęt gaśniczy.

Uszczelnienie

Składowisko posiada uszczelnienie dna i skarp kwatery. System uszczelniający zawiera, wg projektu, kolejno występujące warstwy (licząc od gruntu rodzimego):

- Bentofix TgP BFG 5000

- Ursuplast EN 2,0 (folia PEHD o grubości 2,0 mm)

- Depotex 1215R (geowłóknina nietkana PEHD)

- warstwa wyrównawcza, 30 cm

- warstwa drenażowa, 40 cm

System drenażowy zabudowany na składowisku zawiera rury PEHD Ø 400 mm

Odwodnienie niecki składowiska

Odwodnienie uszczelnionej niecki składowiska stanowi drenaż połączony ze zbiornikiem na odcieki o poj. 49 m3. Zbiornik na odcieki stanowi niecka betonowa, uszczelniona geomembraną HDPE o grubości 2 mm oraz zastosowaną wierzchnią warstwą geowłóknina typu „Sekutex R 804”. Powierzchnia zbiornika – 335,4 m2. Głębokości 3,7 m. Zbiornik jest ogrodzony w celu zabezpieczenia przed dostępem nieupoważnionych osób.

Odgazowanie składowiska

Do ujmowania biogazu powstającego w pryzmie składowanych odpadów wykonano 3 studnie odgazowujące (S1, S2, S3), które służą jednocześnie do monitoringu gazu składowiskowego.

Odprowadzanie ścieków deszczowych

Wody opadowe dostają się na nieckę składowiska – infiltrują przez warstwę odpadów i odbierane są drenażem zbierającym odcieki ze składowiska do zbiornika, a następnie wywożone na oczyszczalnie. Wody opadowe pochodzące z nieutwardzonych części składowiska nie są zbierane w zorganizowany sposób. Wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych (niezanieczyszczonych) odprowadzane są również powierzchniowo w grunt.

Powiązania drogowe

Składowisko zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta przy utwardzonej  pospółką drodze dojazdowej. Obiekt posiada również drogę wewnętrzną wykonaną z płyt drogowych

# Wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz
ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych

Składowisko posiada:

- Trzy piezometry – do badania poziomu i składu wód podziemnych

- Trzy uproszczone studnie odgazowujące – do badania składu gazu składowiskowego

- Wagę samochodową – do określenia ilości odpadów dowożonych na składowisko

- Repery geodezyjne – do badania osiadania powierzchni składowiska

Ad 1. Sieć otworów obserwacyjnych wód podziemnych stnowią trzy piezometry zlokalizowane po północnej stronie składowiska. Piezometr P-1 jest zlokalizowany w pobliżu bramy wjazdowej na południe. Piezometrz P-4 zlokalizowany jest w północno-zachodniej części składowiska w pobliżu ogrodzenia. Piezometrz P-5 znajduje się przy niecce składowiska w pobliżu zachodniego ogrodzenia.

Współrzędne punktów, w których wykonano otwory piezometryczne są następujące:

Piezometr P-1       21°36'47"E      51o47'02''N

Piezometr P-4       21°36'47"E      51o46'56''N

Piezometrz P-5     21°36'42"E      51o47'2''  N

Lokalizacja piezometrów – załącznik nr 3.

Ad 2. Studnie odgazowujące zainstalowane zostały w trzech punktach eksploatowanej części składowiska, w środkach ciężkości prostokątów powstałych po podziale powierzchni na równe części.

Studnia Nr 1 (G1) 21o36'44''E      51o46'58''N

Studnia Nr 2 (G2) 21o36'43''E      51o46'57''N

Studnia Nr 3 (G3) 21o36'48''E      51o46;58''N

Lokalizacja uproszczonych studni odgazowujących – załącznik nr 4.

Ad 3. Do pomiaru masy składowanych odpadów służy waga samochodowa 25 Mg (prod. „Automat” - Słupsk) zainstalowana w pobliżu basenu dezynfekcyjnego. Do czasu uruchomienia wagi ewidencję ilości przyjmowanych odpadów i rozliczenia realizowano na podstawie objętości przyjmowanych odpadów.

Lokalizacja wagi samochodowej przedstawiona została na załączniku nr 5.

Ad 4. Osiadanie składowiska odpadów przeprowadzane jest w oparciu o repery geodezyjne przez uprawnionego geodetę.

Wykonane w 2014 r. badania osiadania składowiska – załącznik nr 6.

# Określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów

Składowisko odpadów jest w fazie eksploatacji na etapie rekultywacji (po uzyskaniu zgody na zamknięcie składowiska) i nie są na nim składowane odpady.

# Określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej

Składowisko odpadów jest w fazie eksploatacji na etapie rekultywacji (po uzyskaniu zgody na zamknięcie składowiska) i nie są na nim składowane odpady.

# Określenie godzin otwarcia składowiska odpadów

Składowisko odpadów jest w fazie eksploatacji na etapie rekultywacji (po uzyskaniu zgody na zamknięcie składowiska) i nie są na nim składowane odpady.

# Określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych;

Składowisko jest ogrodzone ze wszystkich stron. Brama wjazdowa była zamykana poza godzinami pracy składowiska.

# Określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów;

Składowisko odpadów jest w fazie eksploatacji na etapie rekultywacji (po uzyskaniu zgody na zamknięcie składowiska) i nie są na nim składowane odpady.

# Określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań,
o których mowa w art. 117

Składowisko odpadów jest w fazie eksploatacji na etapie rekultywacji (po uzyskaniu zgody na zamknięcie składowiska) i nie są na nim składowane odpady.

# Określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów.

Plan awaryjny zawiera opis następujących elementów:

- źródło awarii,

- możliwe do wystąpienia zdarzenie wpływające na stan środowiska,

- istniejące środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii,

- sposób identyfikacji wystąpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu środowiska,

- plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii, w tym działania naprawcze,

- służby odpowiedzialne za podejmowanie działań naprawczych,

- sposób informowania o wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnym oddziaływaniu na środowisko.

Na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie potencjalnymi źródłami awarii mogą być:

- utrata szczelności kwater składowiska lub zbiornika odcieków (w tym przebicia uszczelnienia);

- pożar złoża odpadów;

- wybuch biogazu;

- utrata drożności drenażu odcieków;

- utrata stateczności nasypu odpadów;

- podtopienie składowiska.

## Utrata szczelności izolacji kwater składowiska lub zbiornika odcieku.

Ten rodzaj awarii może nastąpić np. w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez ciężki sprzęt pracujący na kwaterze (szczególnie w strefach przyskarpowych). Awaria może spowodować przepływ odcieków do gruntu i wód gruntowych – w tym przypadku powstanie zagrożenie dla wód podziemnych. Wystąpienie tej sytuacji awaryjnej sygnalizowane byłoby pojawieniem się zanieczyszczeń w najbliższych piezometrach, 
a więc wiadome byłoby dopiero po wystąpieniu zanieczyszczenia środowiska.

Składowisko w Łaskarzewie posiada uszczelnienie dna i skarp kwatery. System uszczelniający zawiera, wg projektu, kolejno występujące warstwy (licząc od gruntu rodzimego):

- Bentofix TgP BFG 5000

- Ursuplast EN 2,0 (folia PEHD o grubości 2,0 mm)

- Depotex 1215R (geowłóknina nietkana PEHD)

- warstwa wyrównawcza 30 cm

- warstwa drenażowa 40 cm

Taka budowa zapewnia szczelność i pełną izolację wód gruntowych i gruntu od odcieków powstających w związku ze składowaniem odpadów.

W przypadku rozszczelnienia izolacji kwatery składowiska najtrudniejszą kwestią jest lokalizacja przerwania folii.

Pęknięcie izolacji następuje zazwyczaj w miejscu ostatniego ubijania odpadów przez sprzęt pracujący na składowisku. Dlatego też w tych miejscach należy rozpocząć prace polegające na:

- odspajaniu odpadów,

- zdejmowaniu warstwy mineralnej – drenażowo-ochronnej,

- lokalizowaniu pęknięcia.

Rozerwaną izolację można naprawić naklejając kawałek takiego samego materiału, łata powinna przykrywać miejsce rozerwania z zakładem wynoszącym minimum 150 mmw każdą stronę od uszkodzenia. Łata powinna być przyklejona za pomocą kleju na bazie butylu lub innego zalecanego przez producenta izolacji. Naprawiana powierzchnia powinna być oczyszczona za pomocą szmatki nasączonej preparatem acetonu, ma to na celu usunięcie błota i innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na jakość połączenia. Powierzchnia jest odpowiednio wyczyszczona gdy ma kolor ciemnoszary bez smug.
Po wysuszeniu, należy nanieść klej za pomocą pędzla (w ilości 750 gr/m2) na obie powierzchnie (geomembrana i łata). Po wyschnięciu kleju należy połączyć obie powierzchnie. Łatę należy dociskać za pomocą wałka silikonowego. Ostatecznie należy zaizolować krawędzie łaty za pomocą uszczelniacza, zgodnie z opisem podanym 
w części poświęconej klejeniu.

Po naprawie wycieków związanych z utratą szczelności zbiornika lub izolacji kwater należy przeprowadzić badania dodatkowe z piezometrów zainstalowanych na składowisku. Badania należy powtarzać z częstotliwością wskazaną przez WIOŚ. Po ustaniu zmian w składzie wód podziemnych spowodowaną awarią monitoring wód należy prowadzić z dotychczasową częstotliwością.

System drenażowy zabudowany na składowisku zawiera rury PEHD Ø 400 mm.

Odwodnienie uszczelnionej niecki składowiska stanowi drenaż połączony ze zbiornikiem na odcieki. Pojemność teoretyczna zbiornika wynosi 826 m3. Zbiornik odcieku wykonany jest w technologii zabezpieczającej przepływ odcieków do gruntu i wód gruntowych. Zbiornik na odcieki stanowi niecka betonowa, uszczelniona geomembraną HDPE o grubości 2 mm oraz zastosowaną wierzchnią warstwą geowłóknina typu „Sekutex R 804”. Powierzchnia zbiornika – 335,4 m2. Głębokości 3,7 m. Zbiornik jest ogrodzony w celu zabezpieczenia przed dostępem nieupoważnionych osób.

W przypadku rozszczelnienia zbiornika odcieków należy:

- wypompować odcieki ze zbiornika,

- dokonać napraw poprzez użycie cementu hydraulicznego.

Cement hydrauliczny zmieszany z wodą tworzy błyskawicznie wiążącą, wodoszczelną zaprawę cementową. Po stwardnieniu stanowi część naprawionego podłoża. Wycieki wody mogą być zatrzymane w ciągu 3 minut.

Rozrobiony cement należy uformować do odpowiedniego kształtu. W momencie wykonywania naprawy powinien mieć on konsystencję gęsto plastyczną. Materiał dokładnie wcisnąć w miejsce wykonywania naprawy. W przypadku występowania wycieków bieżących plombę przytrzymać nieruchomo przez okres 30 sekund do 3 minut. Nadwyżkę materiału szybko usunąć przez ścięcie szpachelką. Ścinanie rozpoczynać od środka naprawionego miejsca, aby pozwolić na związanie.

Szybkie wiązanie powoduje wydzielanie się dużych ilości ciepła. W celu jego odprowadzania i zapobieżenia gwałtownemu wysychaniu zaleca się zwilżenie naprawianego miejsca wodą przez 15 – 30 minut.

UWAGI

- Nie dodawać kruszywa lub cementu.

- Nie używać zbywającego, zmieszanego materiału do przygotowania nowej porcji.

- Nie nakładać na powierzchnie gładkie, malowane itp.

- Cement po związaniu jest materiałem sztywnym, dlatego też nie jest zalecany do uszczelniania pracujących szczelin dylatacyjnych.

- W trakcie wykonywania robót, podczas występowania wysokich temperatur, materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej wody. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać cement w ciepłym miejscu i używać do mieszania ciepłej wody, aby przyspieszyć czas wiązania.

- Po wykonaniu napraw sprawdzić szczelność wykonanego korka.

Dane techniczne cementu hydraulicznego:

- Przydatność zaprawy do użycia: 3,5 do 4 min

- Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 5,6 MPa

- Wydajność: 1 kg cementu wypełnia w przybliżeniu 615 do 620 cm3

- Przyczepność do podłoża: 0,69 MPa

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 40,7 MPa

## Pożar złoża odpadów

Pożar złoża odpadów może nastąpić jako rezultat zapłonu i/lub wybuchu gazu składowiskowego, w przypadku samozapłonu złoża składowanych odpadów lub też w wyniku podpalenia.

Pożar odpadów powoduje emisję gazów i pyłów do atmosfery, dlatego też w budynku socjalnym musi być dostępny podręczny sprzęt gaśniczy oraz sprzęt ochronny w postaci masek przeciwpyłowych dla pracowników.

Podręczny sprzęt gaśniczy to przenośny sprzęt uruchamiany ręcznie, służący do gaszenia pożarów w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach należy uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). § 28 ust. 1 rozporządzenia wprowadził obowiązek wyposażenia obiektów wyłącznie w takie gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm wydawanych od 1992 r. będących odpowiednikiem norm europejskich EN (PN - BN). Dotyczy to nie tylko obiektów nowych, ale także istniejących. O spełnieniu tych wymagań świadczy oznaczenie normy na etykiecie wraz z trwałym oznakowaniem daty produkcji zbiornika - od 1992 r. Inne gaśnice należy wycofać z eksploatacji.

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy przestrzegać następujących zasad:

- co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadać (z wyjątkiem oddzielnie wskazanych przypadków szczególnych):

- na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej budynku niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym, w strefach produkcyjnych i magazynowych,

- na każde 300 m2 powierzchni w pozostałych strefach pożarowych nie wymienionych powyżej,

- do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice pianowe lub proszkowe (wypełnione proszkiem fosforanowym) oraz w ograniczonym zakresie gaśnice śniegowe,

- do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się) stosuje się zamiennie gaśnice pianowe, śniegowe lub proszkowe,

- do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe,

- do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E (urządzeń elektrycznych pod napięciem lub znajdujących się w pobliżu tych urządzeń) zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe,

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, w przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami,

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła,

- odległość dojścia do sprzętu z najdalej położonego pomieszczenia nie powinna być większa niż 30 m,

- gaśnice powinny być poddawane okresowym (zgodnie z instrukcją producenta lecz nie rzadziej niż raz w roku) czynnościom konserwacyjnym; przeglądy lub ewentualne remonty i naprawy gaśnic należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom (konserwatorom sprzętu ppoż.) lub specjalistycznym firmom,

- za spełnienie powyższych wymagań odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Oprócz podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Łaskarzew należy składować materiał inertny do wykonywania warstw przesypowych. Materiał ten nadaje się również do gaszenia pożaru odpadów gdyż proces spalania można przerwać poprzez:

- wprowadzenie do strefy spalania środka oddziałującego antykatalitycznie na reakcje chemiczne towarzyszące procesowi spalania,

- usunięcie lub odizolowanie materiału palnego,

- wyeliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np. chłodzenie układu palnego),

- odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru.

O zaistnieniu pożaru odpadów informować będzie dym unoszący się znad złoża odpadów.
W przypadku samozapłonu w głębszych warstwach odpadów, dym przedostawać się będzie do powierzchni w sposób nie punktowy lecz z większej powierzchni. Dlatego pracownicy składowiska w przypadku zauważenia tego zjawiska niezwłocznie powinni poinformować służby odpowiedzialne.

Po zlokalizowaniu źródła ognia pracownicy składowiska przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego powinni rozpocząć akcję gaśniczą.

Po przybyciu straży pożarnej akcję gaśniczą prowadzić będzie Powiatowa Państwowa Straż Pożarna wyposażona w odpowiedni sprzęt.

Po ugaszeniu pożaru należy:

- stosować się do zaleceń Straży Pożarnej,

- uporządkować teren pogorzeliska,

- wyrównać go przy zastosowaniu materiału inertnego,

## Wybuchu biogazu.

Gaz składowiskowy składający się w głównej mierze z metanu może uchodzić we wszystkich kierunkach. Zastosowanie studni odgazowujących jest warunkiem koniecznym do odgazowywania złoża odpadów. Aby gaz składowiskowy mógł migrować do studni warunkiem koniecznym jest stosowanie warstw przesypowych z materiału inertnego, tak aby metan mógł przemieszczać się poziomo do studni odgazowujących.

Wybuch biogazu następuje w przypadku:

- stosowania materiału nieodpowiedniego do wykonywania warstw przesypowych,

- nieuporządkowanego prowadzenia procesu składowania, bez stosowania działek roboczych,

- braku lub niedostatecznej ilości studni odgazowujących.

Wybuch metanu może spowodować:

- rozszczelnienie izolacji składowiska,

- zapłon złoża odpadów,

- utratę stateczności nasypu odpadów w przypadku wybuchu w tej części składowiska,

- zniszczenie systemu drenażowego.

Dlatego też prawidłowe składowanie odpadów, na wyznaczonych działkach roboczych
z zastosowaniem odpowiedniego materiału na warstwy przesypowe, z odpowiednią siecią studni odgazowujących i przestrzeganiem zakazu używania otwartego ognia na składowisku jest rzeczą bardzo ważną.

W przypadku wybuchu metanu następuje niekontrolowana emisja pyłu oraz produktów spalania biogazu oraz odpadów do atmosfery.

Na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Łaskarzew kwatera wyposażona jest w studnie odgazowujące.

Pracownicy składowiska po stwierdzeniu awarii powinni:

- powiadomić służby odpowiedzialne,

- przystąpić do ewentualnego gaszenia pożaru odpadów przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego,

- zakazać wstępu i wjazdu na teren składowiska,

- sprawdzić stan studni odgazowujących i dokonać ich naprawy w przypadku uszkodzenia,

- po stwierdzeniu przez odpowiednie służby braku zagrożenia wybuchowego przystąpić do likwidacji szkód spowodowanych wybuchem metanu (uporządkowanie terenu, wyrównanie terenu materiałem inertnym).

W przypadku wystąpienia wybuchu biogazu działania naprawcze polegają na kontroli następujących elementów:

- stanu uszczelnienia składowiska,

- stateczności zboczy kwatery składowiska,

- stanu drenażu wód odciekowych,

- dokładnym sprawdzeniu złoża odpadów pod kątem samozapłonu.

## Utrata drożności drenażu odcieków

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie wyposażone jest w sprawnie funkcjonujący system drenażu odcieków. O zaistnieniu awarii systemu drenażowego informować mogą:

- zmniejszający się poziom wód odciekowych w studni zbiorczej,

- pogorszenie się wyników monitoringu wód podziemnych.

Do podstawowych przyczyn utraty drożności drenażu odcieków należą:

- mechaniczne uszkodzenie drenażu wskutek osiadania podłoża lub nacisku odpadów,

- zarastaniem drenażu osadami biologicznymi lub chemicznymi.

W przypadku uszkodzenia drenażu odcieków nastąpić może:

- niekontrolowane przedostawanie się odcieków do złoża odpadów i zaleganie odcieków na izolacji składowiska,

- w przypadku uszkodzenia drenażu na wlocie do studni zbiorczej – niekontrolowane przedostawanie się odcieków do profilu glebowego i wód gruntowych co powodować może skażeniem wód i gleby.

W przypadku zaistnienia awarii systemu drenażowego należy:

- powiadomić właściwe służby,

- na podstawie dokumentacji technicznej składowiska wytyczyć w terenie przebieg drenażu i wyznaczyć miejsca newralgiczne, które stanowią potencjalne źródło uszkodzenia drenażu,

- rozpocząć prace naprawcze od wykopu wokół studni zbiorczej aż do szczelnego przejścia przez zbocze składowiska, w przypadku stwierdzenia wycieku należy wymienić uszkodzony element i zasypać teren gruntem ubijając go do żądanej gęstości,

- ukształtowanie dna składowiska (3% nachylenie dna składowiska w kierunku poprzecznym i 1% spadek) powoduje, że odcieki w wyniku uszkodzenia rur drenażowych spływać będą grawitacyjnie do najniżej zlokalizowanego punktu tj. do miejsca przejścia rury zbiorczej przez skarpę składowiska. Tak więc w przypadku dalszych poszukiwań uszkodzenia drenażu należy je wykonywać od miejsc najniżej położonych w stronę miejsc leżących wyżej.

- w przypadku utrudnionych prac należy zlecić wykonanie przeglądu drenażu firmie posiadającej sprzęt do telewizyjnej inspekcji systemu, co zmniejszy koszty prac ziemnych.

W celu minimalizowania lub przeciwdziałania powstania tego typu awarii należy podejmować następujące działania:

- prowadzić systematyczną ewidencję ilości odcieków odwożonych ze studni zbiorczych,

- zapobiegać zjawisku kolmatacji poprzez coroczne udrażnianie rur drenarskich strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

## Utrata stateczności nasypu odpadów

Do podstawowych przyczyn utraty stateczności nasypu odpadów należą:

- nasycenie wodą skarp odpadów,

- zbyt duży kąt nachylenia skarp odpadów.

W przypadku utraty stateczności nasypu odpadów nastąpić może:

- zniszczenie izolacji, a poprzez to emisja odcieków do profilu glebowego i wód podziemnych,

- uszkodzenie drenażu wód odciekowych,

- uszkodzenie systemu odgazowywania odpadów.

Na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Łaskarzew kwatery są podpoziomowo-nadpoziomowe. Nachylenie skarp wynosi około 1:2,5 (wewnątrz) i 1:1,5 (zewnątrz) co zapewnia odpowiednią stateczność złoża odpadów.

O zaistnieniu awarii utraty stateczności nasypu odpadów informować mogą:

- pogorszenie się wyników monitoringu wód podziemnych.

W przypadku zaistnienia awarii utraty stateczności nasypu należy:

- powiadomić właściwe służby,

- na podstawie dokumentacji technicznej składowiska wytyczyć w terenie skarpy składowiska,

- odspoić zalegające odpady na odkład i wbudować je w czaszę składowiska,

- sprawdzić kąt nachylenia skarp odpadów.

W celu minimalizowania lub przeciwdziałania powstania tego typu awarii należy podejmować następujące działania:

- prowadzić systematyczną kontrolę nachylenia skarp odpadów,

- wyznaczać granicę działek roboczych (ich skarp) zgodnie z kątem nachylenia.

## Podtopienie składowiska

Do podstawowych przyczyn podtopienia składowiska odpadów należą:

- wielodniowe ulewne deszcze.

W przypadku podtopienia składowiska odpadów nastąpić może:

- przelanie odcieków przez izolację składowiska i przedostaniu się odcieków w głąb profilu glebowego i wód podziemnych.

O zaistnieniu awarii odpadów informować mogą:

- gwałtownie podnoszący się poziom wód odciekowych,

- pogorszenie się wyników monitoringu wód podziemnych.

W celu minimalizowania lub przeciwdziałania powstania tego typu awarii należy podejmować następujące działania:

- prowadzić systematyczną kontrolę poziomu odcieków,

Odpowiedzialnym za likwidację awarii jest administrator składowiska gmina Łaskarzew.

W przypadku wystąpienia awarii należy zawiadomić o zdarzeniu:

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa
tel. (22) 651-06-60,
651-06-75, 651-07-07
fax: (22) 651-06-76

KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ul. Polna 1

00-622 Warszawa, 
tel. (0-22) 31-99-100
fax. (0-22) 825-30-01

wykaz telefonów alarmowych

całodobowy telefon alarmowy  998

europejski numer alarmowy  112

O wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnym oddziaływaniu na środowisko mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości zostaną poinformowani poprzez:

- banery na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaskarzewie, Starostwa Powiatowego w Garwolinie,

- ulotki informacyjne przekazywane mieszkańcom wsi zlokalizowanych w najbliższej odległości od składowiska przez pracowników Urzędu Miejskiego.

# Sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji;

Rekultywacja składowiska odpadów oznacza wykonanie zabiegów w przeważającej mierze technicznych i biologicznych, które zapewnią docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz jego otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zakładanym planem zagospodarowania terenu.

Składowisko odpadów w m. Łaskarzew zostanie poddane rekultywacji w kierunku leśnym przy zastosowaniu naturalnych procesów sukcesji roślinnej tj. następstwa roślin, przy zachowaniu rygoru pełnego porycia powierzchni rekultywowanego roślinnością.

Proces rekultywacji terenu składowiska odpadów w m. Łaskarzew należy podzielić na dwa etapy:

- rekultywację techniczną,

- rekultywację biologiczną.

Zakres rekultywacji technicznej będzie obejmował:

- prace przygotowawcze,

- uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska,

- uformowanie i jednoczesne zagęszczanie skarp i wierzchowiny składowiska odpadów,

- ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych,

- uszczelnienie czaszy składowiska,

- zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą okrywową.

Rekultywacja biologiczna składowiska w m. Łaskarzew ma na celu wprowadzenie na powierzchnię kwatery składowiska roślinności, która ograniczy szkodliwy wpływ obiektu na środowisko, a następnie wprowadzenie roślinności.

Zadania rekultywacji biologicznej to:

- Stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu,

- Stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną 
i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych,

- Inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych,

- Wytworzenie roślinności zadarniającej,

- Pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego,

- Utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych poprzez nasadzenia krzewów.

# Inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;

Brak.