KOSZTORYS       OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWAINWESTYCJI:   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych w Łaskarzewie

ADRES INWESTYCJI:   08-450 Łaskarzew, ul. Kolejowa 13
INWESTOR:	Miasto Łaskarzew

ADRES INWESTORA:   Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08^50 Łaskarzew

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża drogowa

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez utwardzenie terenu przy kompleksie boisk.

Konstrukcja nawierzchni

Projektuje się następujący przekroje konstrukcyjne: Chodniki (plac):

Podbudowa grubości 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.

Odwodnienie

Zaprojektowane spadki zapewniają powierzchniowy odpływ wody.

Stan projektowany

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót /

- wyznaczenie geodezyjne miejsca robót /

- roboty ziemne - korytowanie - 246,70m3

- wykonanie podbudowy pod z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm - 800,0m2

- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 800,0m2

- roboty wykończeniowe 800,0m2

Oferta

| LP. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |
| 1 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0205-03 | Ro boty zie m ne wy ko nywa ne kopa rka m i podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 246,700 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA |
| 2 d.2 | KSNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 800,000 |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 800,000 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI |
| 4 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 800,000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI |  |  |
| Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |