O P E R A T     W O D N O P R A W N Y

na wprowadzanie wód opadowych z ul. Nadrzecznej

do rzeki Promnik w km 14 + 700 w Łaskarzewie

Wykonał  :

mgr inż. Zb. Krupowicz

upr. BP.4224/70/56/83

upr. hydr. 45/2004

2 0 1 5  rok

Spis treści

str.

1.Wstęp				 						2

2.Cel i zakres opracowania								2

3.Podstawa opracowania								3

4.Tryb postępowania przy wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego		3

5.Jednostka ubiegająca się o pozwolenie  wodnoprawne		 		4

6.Charakterystyka obiektu    							4

7.Ilość i jakość wód opadowych odprowadzanych z ulicy				5

7.1.Ilość wód opadowych								5

7.2.Skład wód opadowych odprowadzanych do rzeki				7

8.Opis urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych 	9

8.1.Charakterystyka wód opadowych odprowadzanych z ulicy			10

9.Charakterystyka odbiornika wód opadowych	           				11

9.1.Hydrografia									11

9.2.Przepływy									13

10.Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz częstotliwość wykonywania analiz	13

11.Opis jakości wody w miejscu zamierzonego korzystania z wód		14

11.1.Wpływ odprowadzanych wód opadowych na odbiornik oraz

na tereny przyległe								15

12.Sposób zagospodarowania osadów ściekowych				16

13.Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności

bądź wystąpienia awarii oraz korzystanie z wód w tych sytuacjach		16

14.Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego

korzystania z wód oraz wykonania urządzenia wodnego	           		17

15.Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego	18

16.Obowiązki wobec osób trzecich związane z pozwoleniem wodnoprawnym    19

17.Wnioski końcowe						           		19

1.Wstęp

Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie podstaw prawnych do wydania

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych odprowadzanych

z odcinka ulicy Nadrzecznej pomiędzy ul. Kościuszki i Kolejową w Łaskarzewie do

rzeki Promnik w km 14 + 700 oraz na wykonanie wylotu kanalizacyjnego.

Operat wodnoprawny obejmuje stosunki wodnoprawne i gospodarkę wodami

opadowymi i roztopowymi odprowadzanymi z odcinka pasa drogowego ulicy

Nadrzecznej pomiędzy ul. Kościuszki i Kolejową w Łaskarzewie do rzeki Promnik.

Wprowadzanie wód opadowych do wód lub do ziemi oraz wykonanie urządzenia wodnego jest szczególnym korzystaniem z wód, na które zgodnie z ustawy z dnia

18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zebranie wszystkich niezbędnych materiałów oraz

określenie warunków, jakie powinny być spełnione dla uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego na wykonania wylotu kanalizacyjnego oraz na wprowadzanie wód

opadowych odprowadzanych z odcinka pasa drogowego ul. Nadrzecznej pomiędzy

ul. Kościuszki i Kolejową w Łaskarzewie do rzeki Promnik w km 14 + 700.

Operat zawiera między innymi następujące dane :

- określenie jednostki ubiegającej się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

- określenie celu i zakresu korzystania z wody,

- stanu prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego

korzystania z wód,

- określenie ilości, stanu i składu wód opadowych,

- charakterystykę urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych,

- niezbędne rysunki.

3.Podstawa opracowania

Operat wodnoprawny został opracowany na podstawie następujących danych i  materiałów :

- wizji terenowej i inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w ul. Nadrzecznej w

Łaskarzewie,

- literatury fachowej.

Przy opracowywaniu operatu wodnoprawnego uwzględniono wymagania następujących aktów prawnych :

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do

ziemi,  oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

4.Tryb postępowania przy wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego

W myśl art. 37 ustawy prawo wodne, wprowadzanie wód opadowych do

wód lub ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód i zgodnie z art. 122 ust.1 pkt. 1

powyższej ustawy wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony (art. 127).

Pozwolenie wydawane jest na podstawie operatu wodnoprawnego ( art. 131), którym

jest niniejsze opracowanie. Postępowanie wodnoprawne wszczyna się na wniosek

zainteresowanej strony, złożony  Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

Do wniosku należy dołączyć niniejszy operat wodnoprawny oraz opis

prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Po otrzymaniu wniosku informację o wszczęciu postępowania o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego właściwy organ podaje do publicznej wiadomości

( art. 127 ust. 6 ustawy prawo wodne).

5.Jednostka ubiegająca się o pozwolenie wodnoprawne

Jednostką ubiegającą się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na

wprowadzanie wód opadowych odprowadzanych z odcinka ulicy Nadrzecznej

pomiędzy ul. Kościuszki i Kolejową w Łaskarzewie do rzeki Promnik w km

14 + 700 oraz na wykonanie wylotu kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej o

średnicy Ø 300 mm na prawym brzegu rzeki Promnik jest Miasto Łaskarzew

ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew.

6.Charakterystyka obiektu

Ulica Nadrzeczna w Łaskarzewie położona jest w południowo-wschodniej

części Łaskarzewa i przebiega wzdłuż prawego brzegu rzeki Promnik. Jest drogą

gminną nr 130538W.

Przedmiotem niniejszego opisu jest odcinek ul. Nadrzecznej pomiędzy ul. Kościuszki

i Kolejową o długości 150 m.

Jest to ulica o zmiennej szerokości w linach rozgraniczających od 11.0 do 16.0 m i

niewielkim znaczeniu komunikacyjnym, obsługuje ruch lokalny i stanowi dojazd do

zabudowy jednorodzinnej. Ulica dawno temu została  urządzona, ma nawierzchnię

betonową z trelinki oraz obustronne chodniki z płyt betonowych, zieleńce z

nasadzeniami drzew (głównie od strony rzeki).

Wody opadowe są zbierane w trzech miejscach przez wpusty deszczowe i

bezpośrednio wprowadzane do rzeki Promnik.

W najbliższym czasie ma być wykonana przebudowa nawierzchni ulicy i

kanalizacja deszczowa o z rur PVC typ ciężki o średnicy Ø 300 mm, która

zlokalizowany będzie w jezdni ul. Nadrzecznej. Na trasie kanału wykonanye zostaną

cztery studni rewizyjne betonowe o średnicy Ø 1.20 m.

Wody opadowe z całego pasa drogowego oraz częściowo z dwóch skrzyżowań z

ulicami Kościuszki i Kolejowej zbierane będą przez osiem sztuk studzienek

wpustowych  betonowych o średnicy Ø 500 mm  z częścią osadową o głębokości

minimum 0.5 m i kierowane do projektowanego  kanału deszczowego o długości

142.0 m.

Przed wprowadzeniem wód opadowych do rzeki Promnik w km rzeki 14 + 700

zostaną one oczyszczone w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych typu

ECO I NG 15.

Ujście kanału deszczowego o średnicy Ø 300 mm zlokalizowane na prawym brzegu

rz. Promnik będzie jednocześnie wylotem wód opadowych. Tego typu rozwiązanie

jest podobne do typowego wylotu drenarskiego W-1.

Współrzędne geograficzne wprowadzenia wód opadowych z ul. Nadrzecznej do

rzeki Promnik wynoszą :

- szerokość geograficzna północna    51o47’14,11’’

- długość geograficzna wschodnia     21o35’35,09”

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej i otworzeniu dawnej nawierzchni z trelinki

zostanie ułożony na przebudowywanym odcinku jezdni ul. Nadrzecznej dywanik

asfaltowy.

7.Ilość i jakość wód opadowych odprowadzanych z ulicy

7.1.Ilość wód opadowych

Do rzeki Promnik w km 14 + 700 będą wprowadzane wody opadowe po

oczyszczeniu z przebudowanego odcinka ulicy Nadrzecznej w Łaskarzewie o

długości 150 m i szerokości jezdni 5.0 m oraz spływające grawitacyjnie zgodnie z

ukształtowaniem terenu wody opadowe z niewielkich powierzchni ulicy Kościuszki i

Kolejowej.

Powyższe ulice położone są w obszarze strefy mieszkaniowej i jezdnie posiadają o

nawierzchni asfaltowej o szerokości do 7.0 m.

Wykaz ulic odprowadzających wodę opadową do rzeki Promnik

| Nazwa ulicy | Nawierzchnia asfaltowa w m2 | Powierzchnia | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | chodników w m2 | zieleńców w m2 |
| Nadrzeczna Kościuszki Kolejowa | 750 46 427 | 450 25 160 | 210 - - |

1223                         635                         210

Łączna powierzchnia, z której spływać będą wody opadowe do kanału deszczowego w ul. Nadrzecznej w Łaskarzewie wynosi 0,2068 ha, w tym :

- z powierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej               - 0.1223 ha

- z powierzchni chodnika                                                   - 0.0635 ha

- z powierzchni zieleńców                                                  - 0.0210 ha

Ilość odprowadzanych wód opadowych z ulic określono wg wzoru :

Q =   (  x q x F      l/s

gdzie :

q - natężenie deszczu miarodajnego l/s.ha

(   - współczynnik spływu powierzchniowego

F - powierzchnia zlewni w ha

Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego przyjęto raz na rok

(p = 100 %), a czas jego trwania t = 10 min. Natężenie deszczu miarodajnego określono wg tabeli 30 podręcznika Jerzego Goliszewskiego „Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem”, dla miejscowości  o średniej wysokości opadów w granicach 600 mm i czasie trwania deszczu 10 min.

Dla tych warunków :

q = 69 l/s.ha

Współczynnik spływu przyjęto w wysokości  :

- jezdna asfaltowa		                                    0.90

- chodnik						 0.65

- tereny zielone 		                        	 0.10

Wykaz powierzchni i spływ wody opadowej z terenu odwadnianego

| Wyszczególnienie - element zabudowy | Powierzchnia ha | Współczynnik spływu | Natężenie deszczu l/s.ha | Spływ wód opadowych l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drogi chodniki tereny zielone | 0.1223 0.0635 0.0210 | 0.90 0.65 0.10 | 69 69 69 | 7.59 2.85 0.14 |

0.2068	   		   łącznie                10.58

W okolicach Łaskarzewa wysokość opadu rocznego z wielolecia nie przekracza  550 mm. Opady charakteryzują się dużą zmiennością : od małych, które jedynie zwilżają nawierzchnię - do deszczów nawalnych. Deszczów dużych, tj. o dużych natężeniach jest zaledwie kilka - 5, 6 w roku i występują od maja do 15 października. Czas trwania takich opadów jest krótki i wynosi ok. 10 - 40 minut, a suma czasu trwania większych opadów w roku nie przekracza 10 godzin.

Aby sprostać zapisom art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy prawo wodne, podano poniżej ilości odprowadzanych wód opadowych określone w oparciu o powyższe zapisy.

qmaxh  =  0.01058 m3/s x 600 s = 6.35 m3/h

Qśrd  =  0.01058 m3/s x 40 x 60 s = 25.40 m3/d

Qmax rok  = 0.01058 m3/s x 10 godz. x 3600 sek. = 380.88 ~ 380.0 m3/rok

7.2.Skład wód opadowych odprowadzanych do rzeki

Zanieczyszczenia występujące w wodach opadowych podchodzą z powietrza atmosferycznego, z powierzchni dachów, placów i dróg.

Z powietrza opady atmosferyczne spłukują i pochłaniają pył, sadze i różnego rodzaju

gazy wydzielane z palenisk, aparatury przemysłowej.

Z powierzchni dróg, placów i dachów spływają wraz z opadami atmosferycznymi piasek, liście opadłe z drzew, papiery, tłuszcze z pojazdów mechanicznych itp.

Ilość zanieczyszczeń dostających się do wód opadowych odprowadzanych z terenu miejscowości zależy głównie od :

- zanieczyszczenia atmosfery w obrębie danej miejscowości,

- rodzaju nawierzchni ulic, placów i chodników,

- rodzaju transportu kołowego,

- intensywności ruchu kołowego i pieszego,

- organizacji i sposobu oczyszczania ulic ze śmieci,

Na ogół w wodach opadowych przeważają zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego, jednakże w poszczególnych przypadkach mogą występować różnego rodzaju substancje w postaci koloidalnej oraz w postaci roztworów.

Koncentracja zanieczyszczeń w wodach opadowych jest bardzo różnorodna, uzależniona od lokalnych warunków terenowych i klimatycznych. Największe ilości zanieczyszczeń odpływają zazwyczaj z pierwszą falą deszczu, gdyż w tym okresie przepływająca woda wypłukuje osady pozostałe na dnie kanałów oraz na powierzchni terenu.

Na ogół wody opadowe są mniej zanieczyszczone i mniej niebezpieczne pod względem higienicznym niż ścieki bytowo-gospodarcze oraz większość ścieków przemysłowych.

Z uwagi na brak analiz surowych wód opadowych spływających z terenu tej klasy dróg przyjęto zawartość stężeń zanieczyszczeń w oparciu o wyniki badań Instytutu Ochrony Środowiska ( H.Sawicka-Siarkiewicz 2003, „Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg”).

Uśrednione wartości wskaźników zanieczyszczeń dla tego typu wód odprowadzanych z dróg utwardzonych o niewielkim natężeniu ruchu wynoszą :

zawiesina ogólna	             80   mg/dm3

węglowodory ropopochodne	   4   mg/dm3

8.Opis urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych

Wody opadowe zbierane projektowaną kanalizacją deszczową w ul. Nadrzecznej

kolektorem deszczowym z rur Ø 300 mm skierowane zostaną do oczyszczenia. Część

zanieczyszczeń zostanie zatrzymana już w sieci kanalizacji deszczowej, we wpustach

deszczowych wykonanych z częścią osadową o głębokości 0.50 m. Do właściwego

oczyszczania przewidziano osadnik piasku typ OZM 1,5 i separator koalescencyjny

substancji ropopochodnych typu EC0 I NG 15.

Osadnik zawiesiny mineralnej OZM 1,5 o średnicy 1300 mm z kręgów żelbetowych, wysokości całkowitej 2.35 m i pojemności użytecznej V = 1.20 m3 przeznaczony jest do zatrzymywania i oddzielenia zawiesiny mineralnej z wód deszczowych.

Zasada działania osadnika oparta jest na zjawisku grawitacyjnej sedymentacji. We wnętrzu urządzenia na dopływie znajduje się deflektor kierujący dopływ pod powierzchnię ścieków, co powoduje polepszenie warunków osiadania.

Zadaniem separatora koalescencynego typ ECO I NG 15 jest oddzielenie (separacja) od ścieków cieczy lekkich, podczas ich przepływu przez instalację. Ciecze lekkie, to ciecze o gęstości mniejszej od wody, rozpuszczalne w niej tylko w ograniczonym zakresie np. benzyna, olej napędowy, smary. Wody opadowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi dopływają do separatora, gdzie następuje ich podczyszczenie. Substancje ropopochodne na skutek mniejszej gęstości i ciężaru od wody samoczynnie wyflotowywują na powierzchnię wody w separatorze gdzie są magazynowane. Pozostałe ilości drobinek olejowych zawieszonych w ściekach doczyszczana jest na układzie filtrującym, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa.

Separator wyposażony jest w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina dopływ ścieków do odbiornika.

Do oczyszczania zastosowano separator o przepustowości 15 l/s o następujących parametrach technicznych :

- pojemność zatrzymywania oleju	            0.62  m3

- średnica zewnętrzna 		            1.80  m

- wysokość całkowita				2.45  m

Po oczyszczeniu wody opadowe będą wprowadzane do rzeki Promnik kolektorem

deszczowym Ø 300 mm zakończonym wylotem usytuowanym na prawym brzegu

rzeki.

Ujście przewodu kanalizacyjnego z rur PVC o średnicy Ø 300 mm poniżej separatora

zlokalizowane będzie na prawym brzegu rzeki Promnik w km 14 + 700, które będzie

jednocześnie wylotem wód opadowych.

Tego typu odprowadzenie jest podobne do typowego wylotu drenarskiego W-1, gdzie

na skarpie rzeki poniżej wylotu rury będą ułożone elementy ścieku korytkowego

prefabrykowanego ze stopką, aby spływająca woda opadowa w wylotu nie

rozmywała skarpy rzeki.

Rysunek wylotu załączono do operatu wodnoprawnego jako załącznik nr 5.

Współrzędne geograficzne miejsca wprowadzania wód opadowych do rzeki

Promnik w km 14 + 700 wynoszą :

- szerokość geograficzna północna    51o47’14,11’’

- długość geograficzna wschodnia     21o35’35,09”

8.1.Charakterystyka wód opadowych odprowadzanych z ulicy

Wody opadowe z jezdni ulicy Nadrzecznej w Łaskarzewie odprowadzane będą po oczyszczeniu do rzeki Promnik.

Skuteczność działania urządzenia oczyszczającego wody opadowe uzależniona jest od rodzaju zastosowanych do tego celu urządzeń oraz właściwej ich eksploatacji.

Wody opadowe po przejściu przez części osadowe wpustów deszczowych pozbywają się części mineralnych, jak np. piasek. Prędkości przepływu ścieków ma decydujący wpływ na opadania cząstek i gromadzenie się na dnie osadnika.

Następnie wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika będą poddawane  oczyszczeniu w osadniku piasku i separatorze produktów ropopochodnych w celu oddzielenia z wód opadowych węglowodorów  ropopochodnych.

Prawidłowa eksploatacja tego typu urządzeń powinna zapewnić osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń w wysokości :

zawiesina ogólna		            -  80 %

węglowodory ropopochodne		-  90 %

Podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych po przejściu przez urządzenia podczyszczające będą wynosiły :

zawiesina ogólna = 0.20 x 80 mg/dm3 = 16.0 mg/dm3

węglowodory ropopochodne = 0.1 x 4 mg/dm3 =  0.4 mg/dm3

Z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wynika, że wody opadowe między innymi z terenów miast nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających :

zawiesina ogólna	           100   mg/dm3

węglowodory ropopochodne	 15   mg/dm3

W wprowadzanych z terenu ulicy Nadrzecznej w Łaskarzewie do rzeki Promnik

wartości wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych będą wynosić :

zawiesina ogólna             	16.0  mg/l

węglowodory ropopochodne    	  0.4  mg/l

Analizując zastosowane urządzenia do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z w/w ulicy można stwierdzić, że urządzenia oczyszczające osiągną wymaganą skuteczność redukcji zanieczyszczeń zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych. Jakość wód wprowadzanych do odbiornika mieścić się będzie w dopuszczalnych normach i spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

9.Charakterystyka odbiornika wód opadowych

9.1.Hydrografia

Odbiornikiem wód opadowych odprowadzanych kanałem deszczowym w ulicy Nadrzecznej w Łaskarzewie jest rzeka Promnik.

Rzeka Promnik jest prawostronnym dopływem rzeki Wisły, do której wpada w

m. Ruda Tarnowska. Całkowita długość  rzeki wynosi ok. 33.5 km, a powierzchnia

zlewni 143.47 km2. Powierzchnia zlewni w miejscu wprowadzania wód opadowych

z ul. Nadrzecznej do Promnika w km 14 + 700 wynosi 84.58 km2.

W omawianej zlewni wykształciły  się w większości gleby bielicowe w formie 
              piasków oraz fragmentarycznie glin zwałowych. Natomiast w dolinach samych rzek

występują gleby zwałowe, mady rzeczne i piaszczyste oraz częściowo gleby

bagienne.

Użytkowanie gruntów w obrębie zlewni przedstawia się następująco :

grunty orne			72.0 %

użytki zielone                           6.8 %

lasy				21.2 %

Rzeka Promnik ma dosyć liczne dopływy, zwłaszcza w górnej i środkowej  części

dorzecza. Trzy z nich mają zlewnie do kilkunastu kilometrów kwadratowych

( 7 - 17.7 km2 ).

Rzeka Promnik należy do śródlądowych wód powierzchniowych,  stanowiących

własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby

rolnictwa.

Szerokość dna oraz głębokość rzeki poniżej miejsca zrzutu wód opadowych z

ul. Nadwodnej jest znaczna.

Maksymalna objętość wody w jednostce czasu, która będzie wprowadzana z kanału

deszczowego w ul. Nadwodna do rzeki Promnik wynosi 10.58 l/s, tj. 0.0106 m3/s.

Biorąc pod uwagę własny przepływ rzeki można stwierdzić, że rzeka Promnik

posiada wystarczającą przepustowość.

Wprowadzanie wód opadowych zarówno pod względem jakości jak i ilości  nie ma

większego wpływu na stan wody w odbiorniku.

Istniejący przekrój rzeki jest wystarczający dla  przeprowadzenia przepływu

zwiększonego o  wody opadowe odprowadzane z kanalizacji deszczowej w

ul. Nadrzecznej w Łaskarzewie.

9.2.Przepływy

Rzeka nie posiada posterunków wodowskazowych. Nie ma więc możliwości

obliczenia przepływów charakterystycznych metodami bezpośrednimi.

Charakterystyczne przepływy dla przekroju rzeki Promnik w Łaskarzewie zostały

określone metodami stosowanymi przy obliczeniach przepływów w profilach

niekontrolowanych, przy wykorzystaniu danych sporządzonych przez Instytut

Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla przekroju w 24 + 100 km rzeki

w Gończycach o powierzchni 30.2 km2 dla potrzeb opracowania dokumentacji

„Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w

km 20 + 500 - 33 + 500” wykonanej w 2005 r. przez Inżynierię Środowiska

Projektowanie z Warszawy.

Wyniki dla przekroju w km 14 + 700 zestawiono w poniższej tabeli.

| Oznaczenie przepływu | Przepływ m3/s |
| --- | --- |
| Średni z minimalnych SNQ Zwyczajny ZQ Średni SSQ Średni z maksymalnych SWQ Maksymalny roczny p = 1 % Maksymalny roczny p = 50 % | 0.017 0.20 0.448 9.79 32.95 8.60 |

10.Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz częstotliwość wykonywania analiz

Obowiązki w zakresie pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do

wód określają przepisy ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.).

W oparciu o tą ustawę Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia

30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów

wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542).

Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi prowadzi się, gdy ścieki są wprowadzane

w ramach szczególnego korzystania z wód, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia

18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

Ocenę, czy są spełnione warunki w stosunku do wód opadowych lub

roztopowych wprowadzanych do wód przeprowadza się na podstawie dokonanych

przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń

oczyszczających.

11.Opis jakości wody w miejscu zamierzonego korzystania z wód

Wody opadowe odprowadzane z odwodnienia jezdni ulicy Nadrzecznej w Łaskarzewie odprowadzane będą po oczyszczeniu do rzeki Promnik w km 14 + 700.

Wszystkie wody powierzchniowe, w tym również w rzekach, zawierają określone

ilości substancji organicznych. Mogą one pochodzić ze zlewni i spływać do odbiornika wraz z wodami opadowymi i ze ściekami.

Analizując zlewnię rz. Promnik stwierdza się, że do wód tej rzeki wprowadzane

ścieki po oczyszczeniu z oczyszczalni w m. Gończycach, Łaskarzewie i w ujściowym

odcinku z ośrodka prezydenckiego.

Woda w rzece Promnik jest okresowo badana w ramach monitoringu przez WIOŚ

Warszawa w przekroju badawczym Ruda Tarnowska.

Z oceny stanu wód powierzchniowych WIOŚ Warszawa z lat 2010 - 2012 dla

przekroju Ruda Tarnowska wynika, że woda w rzece Promnik pod względem

elementów fizykochemicznych odpowiadała II klasie. Stan/potencjał ekologiczny

jest umiarkowany.

11.1.Wpływ odprowadzanych wód opadowych na odbiornik oraz na tereny

przyległe

Wody opadowe odprowadzane z jezdni ul. Nadrzecznej oraz terenów przyległych

po oczyszczeniu kierowane będą do rzeki Promnik w km 14 + 700.

Wprowadzanie wód opadowych nie wpłynie praktycznie na pogorszenie jakości wód

w odbiorniku. Dopływ wód będzie okresowy i wystąpi jedynie po opadach

atmosferycznych. Wody te przed odprowadzeniem z ulicy będą oczyszczane.

Z wyliczeń zawartych w operacie wynika, że stężenia zanieczyszczeń w wodach

opadowych będą mniejsze od dopuszczalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego podaje, że do wód lub do ziemi mogą być wprowadzane wody opadowe, jeżeli zawartość  wskaźników zanieczyszczeń po oczyszczeniu nie jest większa niż :

- zawiesina ogólna		            100  mg/dm3

- węglowodory ropopochodne 	  15  mg/dm3

Stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych odprowadzanych z jezdni

ul. Nadrzecznej w Łaskarzewie będą wynosić :

zawiesina ogólna	             	16   mg/dm3

węglowodory ropopochodne	 	0.4  mg/dm3

Wody opadowe z ulicy mogą być wprowadzane do rzeki, ponieważ wartości

wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczają wartości określonych w

rozporządzeniu.

Wprowadzane wody opadowe nie będą miały wpływu na wody podziemne, gdyż nie

będą miały z sobą kontaktu.

Przewidywana ilość wody w jednostce czasu, która będzie wprowadzana z ulicy

Nadrzecznej wynosi 10.58 l/s.

Przekrój poprzeczny odbiornika poniżej miejsca zrzutu wód opadowych jest

wystarczający i ma wystarczającą przepustowość.

Wprowadzanie wód nie spowoduje naruszenia równowagi w przyrodzie oraz nie

doprowadzi  do zniszczenia siedliska przyrodniczego lub pogorszenia jego stanu.

Wylot kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300 mm służący do wprowadzania

wód opadowych zostanie wykonany na prawym brzegu rzeki Promnik na działce

nr 1448/4 w m. Łaskarzew.

Lokalizacja wylotu nie wpłynie na zmniejszenie przekroju poprzecznego rzeki i nie

będzie utrudniać przepływu wód płynących Promnikiem.

Obszar, na którym znajduje się ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie nie jest objęty

żadną formą ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

12.Sposób zagospodarowania osadów ściekowych

Wody opadowe odprowadzane z ul. Nadrzecznej przed ich wprowadzaniem do

odbiornika zostaną poddane procesowi oczyszczania z błota, piasku i zanieczyszczeń

ropopochodnych.

Okresowo oraz po intensywnych opadach urządzenia zbierające wody opadowe oraz

służące do oczyszczania wód opadowych, tj. osadnik i separator powinien być

oczyszczany z nagromadzonych zanieczyszczeń.

Odbiór, utylizacja substancji może być dokonywana przez uprawnione podmioty,

posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania,

transportu oraz utylizacji osadów ściekowych.

13.Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności

bądź wystąpienia awarii oraz korzystanie z wód w tych sytuacjach

Wody opadowe przed wprowadzaniem z ul. Nadrzecznej w Łaskarzewie będą poddawane procesowi oczyszczania z zanieczyszczeń mechanicznych i

ropopochodnych.

Wody opadowe z jezdni zbierane będą powierzchniowo poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i  podłużne do kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu odprowadzane do rzeki.

Nie powinno dojść do awarii urządzeń służących do odprowadzenia wód z ulicy,

ponieważ będą do urządzenia nowe.

Okresowo nagromadzone na jezdni zanieczyszczenia mechaniczne w postaci piasku i

innych zanieczyszczeń  powinny być usuwane w ramach utrzymania czystości.

Na omawianej ulicy odbywa się niewielki ruch pojazdów związanych z

mieszkańcami oraz obsługą ich posesji. Należy się jednak liczyć z możliwością

awarii samochodów i wycieku substancji ropopochodnych. W takim przypadku

natychmiast powinna być powiadomiona Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Powstałe wycieki powinny być przez jej służby unieszkodliwione poprzez

zastosowanie sorbentów, a następnie usunięte z ulicy. Odpływ wód opadowych do

rzeki Promnik w tym przypadku powinien być zahamowany. Przy większych

awariach powinien być powiadomiony Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

w Mińsku Mazowieckim.

14.Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego

korzystania z wód oraz wykonania urządzenia wodnego

Grunt pod ulicą Nadrzeczna w Łaskarzewie (działka nr 1358) stanowi własność

Miasta Łaskarzew, 08-450 Łaskarzew ul. Rynek Duży 32.

Kanalizacja deszczowa oraz urządzenia oczyszczające wody opadowe będą

zlokalizowane w pasie drogowym ul. Nadrzecznej. Po oczyszczeniu wprowadzane

będą do rzeki Promnik. Wylot kanalizacji deszczowej będzie zlokalizowany na

prawym brzegu rzeki, na działce nr 1448/4 przez którą przebiega Promnik.

Rzeka Promnik należy do śródlądowych wód powierzchniowych,  stanowiących

własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby

rolnictwa. Administratorem rzeki jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Warszawie Oddział Sokołów Podlaski - Inspektorat w Garwolinie.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Sokołów

Podlaski pismem z dnia 24.03.2015 r., znak : S/IGA-4105.P.8/15 wyraził zgodę na

wykonanie wylotu kanalizacyjnego oraz wprowadzanie wód opadowych do rzeki

Promnik pod warunkiem corocznej konserwacji odcinku rzeki.

15.Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Z informacji RZGW w Warszawie wynika, że urząd nie posiada jeszcze

zatwierdzonej dokumentacji dotyczącej warunków korzystania z wód regionu

wodnego Środkowej Wisły. Omawiany obszar znajduje się w zlewni rzeki Promnik

objętej regionem wodnym Środkowej Wisły.

Według  dokonanego rozpoznania  na rzece Promnik, do której wprowadzane będą       oczyszczone wody opadowe z ul. Nadrzecznej w Łaskarzewie, warunki korzystania z wód regionu nie ulegną zmianie i nie przewiduje się żadnych zmian w gospodarce wodnej.

Wprowadzanie wód opadowych będzie się mogła odbywać bez kolizji z zmierzeniami gospodarki wodnej w zlewni rzeki. Zrzut wód opadowych nie wyklucza w przyszłości zamierzeń inwestycyjnych na rzece.

Wprowadzanie wód opadowych z ul. Nadrzecznej wody do rzeki Promnik znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Promnik” - PLRW20001925349. Wymieniona JCWP zgodnie z zapisami „Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły” (MP z 2011 r., Nr 49, poz. 549) należy do 19 typu jednolitych części wód powierzchniowych, tj. rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta.

Teren, na którym zlokalizowane jest wprowadzanie wód opadowych do Promnika w          Łaskarzewie położone jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 - Subniecka Warszawska. Ujęcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych  (JCWPd) oznaczonej nr 83 (kod europejski PLGW 230083) w regionie wodnym Środkowej Wisły. Stan JCWPd nr 83 jest dobry, niezagrożony nieosiągnięciem celów

Wprowadzanie wód opadowych będzie się mogło odbywać bez kolizji z zamierzeniami gospodarki wodnej w zlewni rzeki Promnik i nie wyklucza w przyszłości innych zamierzeń inwestycyjnych w zlewni rzeki oraz w Łaskarzewie.

16.Obowiązki wobec osób trzecich związane z pozwoleniem wodnoprawnym

Obowiązkiem Gminy Miasto Łaskarzew w świetle obowiązujących przepisów

jest :

- wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Garwolinie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego oraz na wprowadzanie wód

opadowych do rzeki Promnik w sposób opisany w niniejszym opracowaniu,

- przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Ponieważ wprowadzanie wód opadowych do rz. Promnik nie spowoduje

ujemnych skutków, to Miasto Łaskarzew nie ma innych obowiązków wobec

osób trzecich związanych z pozwoleniem wodnoprawnym, poza obowiązkiem

corocznej konserwacji odcinku rzeki.

17.Wnioski końcowe

Biorąc pod uwagę zebrane w niniejszym opracowaniu materiały można

stwierdzić, że istnieją przesłanki do udzielenia Miastu Łaskarzew, 08-450 Łaskarzew

ul. Rynek Duży 32 pozwolenia wodnoprawnego na :

I.wykonanie wylotu kanalizacyjnego na prawym brzegu rzeki Promnik w km 14+700

na działce nr 1448/4 w m. Łaskarzew służącego do wprowadzania wód opadowych,

II.wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych oraz roztopowych z ul. Nadwodnej

w Łaskarzewie do rzeki Promnik w km 14 + 700 w ilości :

qmaxh  =  6.35  m3/h

Qśrd  =  25.40  m3/d

Qmax rok  =  380.0 m3/rok

o następujących wartościach wskaźników zanieczyszczeń :

zawiesina ogólna		            100  mg/dm3

węglowodory ropopochodne		  15  mg/dm3

pod warunkiem :

a) utrzymywania wszystkich urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych w dobrym stanie technicznym,

b) corocznej konserwacji odcinka rzeki Promnik w km 14 + 700 ÷ 14 + 900 poprzez

utrzymanie koryta rzeki w drożności.

## Z A Ł Ą C Z N I K I

1.Mapa poglądowa lokalizacji ul. Nadrzecznej   skala 1 : 5000

2.Mapa sytuacyjno-wysokościowa ul. Nadrzecznej  skala 1 : 500

3.Osadnik zawiesiny mineralnej typ OZM 1,5

4.Separator koalescencyjny typ Eco I NG 15

5.Wylot kanalizacyjny

6.Pismo WZMiUW Warszawa Oddział Sokołów Podlaski z dnia

24.04.2015 r., znak : S/IGA-4105.P.8/15