Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą

„WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

stanowiącej część projektu

e-Łaskarzew  -  IBN. ZP.271/6/2012

Pytanie:

Gdzie znajduje się rozdzielnia główna i czy posiada zabezpieczenia przepięciowe / kl. B , C/

Odpowiedź:

W pobliżu pomieszczenie serwerowni jest podrozdzielnia i stąd można zasilić wydzielonymi obwodami serwerownię

Pytanie:

Ile gniazd DATA ma znajdować się w pojedynczym PEL

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w części I SIWZ – założenia

Pytanie:

Ile PEL-i ma znajdować się w jednym obwodzie

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w części I SIWZ – założenia

Pytanie:

Jakimi wyłącznikami zabezpieczyć wydzielone obwody elektryczne? Jaki przewidywać współczynnik jednoczesności ? Czy rozdzielnia główna posiada uziom ?

Odpowiedź:

Brak uszczegółowionych wymagań, projekt rozwiązania po wizji lokalnej u Zmawiającego po stronie Wykonawcy.

Pytanie:

Na czym ma polegać autonomiczność instalacji elektrycznej w serwerowni ?

Odpowiedź:

Autonomiczna tzn.. wydzielona i zabezpieczona.

Pytanie:

Czy może być UPS 3 U ?

Odpowiedź:

NIE, paramertry UPS opisane w części II pkt. 2 tabela dot. UPS

LOGICZNE

Pytanie:

- W jakiej powłoce ma być przewód UTP/PCV, LSOH/ ?

- Czy switche mają być zarządzane / w jaki sposób/ stakowane / w jaki sposób/

- Czy gniazda DATA mają być we wspólnej obudowie z gniazdami logicznymi

Odpowiedź na pytanie 1,2,3:

Dla całego punktu obowiązują wymagania opisane w SIWZ, jeśli nie wyspecyfikowano szczegółowo należy przyjąć parametry typowe.

Pytanie:

Jakich wymiarów ma być szafa krosowa ? Czy cztery serwery będą w obudowie rack czy stojące, jakie są ich wymiary ?

Odpowiedź:

Szafa 42U 800 x 1000 mm, wymiary serwerów nie są znane, przewidziano serwery w obudowach rack

Pytanie:

Czy w szafie ma być wentylator ?

Odpowiedź:

Tak, szafa wentylowana na cokole

Pytanie:

W serwerowni nie ma gniazd logicznych? Czy Zamawiający będzie zlecał dodatkowe ich zainstalowanie?

Odpowiedź:

Wszystkie urządzenia będą zamontowane w szafie serwerowej i krosowane wewnątrz szafy.

Pytanie:

W sekretariacie są dwa gniazda logiczne, czy ta ilość zabezpiecza potrzeby sekretariatu?

Odpowiedź:

Tak, dwa gniazda logiczne

KLIMATYZACJA

Pytanie:

Gdzie można odprowadzać skropliny ?

Odpowiedź:

Skropliny można odprowadzić na zewnątrz budynku, bądź znajdującej się blisko łazienki.

Pytanie:

Jakiej mocy zainstalować klimatyzator ?

Odpowiedź:

Znane są wymiary pomieszczenia i szacowane moce urządzeń. Dostawca zapewni klimatyzator o odpowiednich parametrach.

Pytanie:

Czy ma być wkład całoroczny ?

ALARM

Obowiązują wymagania opisane w SIWZ, jeśli nie wyspecyfikowano szczegółowo należy przyjąć parametry typowe

- Jakie zabezpieczenie ma znajdować się w serwerowni  / poza czujkami p. poż. , wilgoci ?

- Na czym ma polegać i jak ma być realizowana kontrola parametrów zasilania, klimatyzacji ?

Odpowiedź:

Kontrola parametrów brzegowych

SERWEROWNIA

Pytanie:

Jakie parametry mają mieć drzwi antywłamaniowe ? Jakiej klasy niepalności ?

Odpowiedź:

Obowiązują wymagania opisane w SIWZ, jeśli nie wyspecyfikowano szczegółowo należy przyjąć typowe.

Pytanie:

Jakie inne prace mają być  wykonane w serwerowni ? oświetlenie , gniazda 230 V

Odpowiedź:

Oświetlenie istnieje, wymaga się instalacji gniazd 230 V z wydzielonej sieci

Pytanie:

Czy Wykonawca ma wycelować serwerownię i ją pomalować ?

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w  SIWZ.

INNE

Pytanie:

Czy wykonawca, po uruchomieniu nowej sieci ma zdementować stare sieci teleinformatyczne ?

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w SIWZ.

Pytanie:

Jak ma być wykonana instalacja w przypadku kolizji lub powielenia tras kablowych ?

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w SIWZ.

Pytanie:

jakie prace poinstalacyjne należą do wykonawcy / cekolowanie, malowanie ubytków czy całych ścian, sufitów/

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w SIWZ.

Pytanie:

Czy po stronie Wykonawcy leży odsuwanie mebli i innego wyposażenia biurowego, zapewnienie możliwości pracy na tymczasowym stanowisku pracy i In.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Jakie są możliwe godziny pracy ?

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w SIWZ.