Dotyczy przetargu na budowę i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła

Postępowanie nr IBN.ZP.271.12.2012

Pytanie:

Czy Zamawiający zamiast drewna litego, które cechuje:

- naturalna skłonność do spękań,

- łatwość powstawania zadziorów i drzazg,

- mniejsza wytrzymałość mechaniczna

wymaga zastosowania drewna klejonego z minimum trzech warstw, szlifowanego, malowanego kilku warstwowo lakierobejcą, tworzącego gładką powierzchnię bez drzazg i zadziorów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga w przypadku elementów drewnianych urządzeń zastosowania drewna klejonego, malowanego farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi lub płyty  HDPE (dotyczy to zestawu zabawowego i pojedynczych elementów pozostałych urządzeń).

W przypadku elementów metalowych zabawek ( dotyczy to zabawek: piramida wspinaczkowa, huśtawka ważka z metalową belką, huśtawka podwójna z metalowymi nogami)  wymagane jest użycie elementów metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

- karty techniczne urządzeń,

- certyfikaty,

- lub rendery urządzeń jeżeli urządzenie nie zostało wcześniej nigdzie zamontowane

- w celu identyfikacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogiem artykułu 29 ust.5 ustawy Pzp – równoważność urządzeń?

Odpowiedź:

Nie,  Zamawiający nie wymaga aby oferta zawierała karty techniczne urządzeń,

certyfikaty, lub rendery urządzeń jeżeli urządzenie nie zostało wcześniej nigdzie zamontowane.

Zgodnie ze SIWZ wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia placu zabaw muszą spełniać wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej. Posiadać wszystkie atesty, certyfikaty i być zgodne z Normami Polskimi.  Powinny posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z tych urządzeń dzieci. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzy letni okres gwarancji.

W/w dokumenty należy przedstawić do wglądu w dniu podpisania umowy, a następnie przekazać Zamawiającemu z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.