Ul.  Sportowa

Długość-367,0-7,0/ulica Garwolińska/= 360 mb

Powierzchnia  (360)x6+(6x6x2)+(6x0,215x36)=  2278,44m2

Objętość wykopów pod opór krawężnikowy-  dł.=720 mb

720x0,25x0,15= 27m3

Powierzchnia rozbiórki nawierzchni tłuczniowej – gr 20 cm

(20+20 )x7 =280 m2

Powierzchnia rozbiórki nawierzchni betonowej gr 20 cm

20x6=120 m2

Roboty ziemne z transp0ortem do 1 km-  400 x 0,2=80 m3

Dane do przedmiaru robót:

1.Rozbiórka nawierzchni  tłuczniowej gr 20cm  do ponownego wbudowania-  280 m2  tj 56 m3

2.Rozbiórka nawierzchni betonowej-120 m2 tj 24 m3

3.Roboty ziemne z transportem do 1 km – 80 m3

4.Wykopy pod krawężnik – 86,4 m3

5.Ustawienie oporów krawężnikowych 12x25 na ławie z oporem -720 mb

6.Ułożenie podbudowy tłuczniowej gr   20 cm   400 m2

7.Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej  klińcem średnio 10 cm -2278,44x0,3 m2  x 0,10= 68,34 m3 tj 683,4 m2

8.Wyrównanie całości masą bitumiczna w ilości 100 kg/m2 – 2278,44 m2

9.Ułożenie nawierzchni bitumicznej dla ruchu średniego gr 3m-2278,44

10. Plantowanie poboczy+obsianie trawą - 255,7 x 2 = 511,4 m2

Odwodnienie:

- studzienki ściekowe st. 2+2=4

-przykanaliki – 18+12 mb

-wykopy pod elementy odwodnienia  11+21,6=47,58 m3

-zasypanie elementów odwodnienia 347,58,6=36,6 m3

- powierzchnia umocnienia kostką brukową – 2x6=12 m2

- Obrzeża betonowe 2x6=12+30=42m2

- umocnienie wylotu kolektora betonem – 6 m2

- Regulacja studni Ks – 9 szt.

- Regulacja zaworów wodociągowych – 18 szt.

- Znaki drogowe  10 szt.